## COMMUNICATIONS SANS FIL

# Voix

Surface	GSM 900/1800, Walk.-Talk. UHF

Pompiers VHF simplex

Souterrain	GSM 900

Pompiers VHF semi-duplex

# Données

Surface	GSM 900/1800 (fv 2400b/s, data 9600b/s)

GSM-HSCSD (9600/38400b/s)

GSM-GPRS (155Kb/s)

802.11 ISM 2.4GHz (11Mb/s)

Souterrain	GSM 900

GSM-HSCSD

GSM-GPRS

# Principe

Station de base GSM  (14 canaux min.) et répéteurs VHF en surface

(LHC 1, 2, 33, 4, 5, 6, 7, 8, BB4, P2)

Câble rayonnant et boosters en souterrain

# Alarmes du réseau

Les stations de base GSM sont maintenues et contrôlées par SWISSCOM

Les alarmes des autres équipements seront traités par TCR

# CONTRAT ACTUEL

OPÉRATEUR

- SWISSCOM MOBILE

ZONE CUG

- Ensemble du réseau SWISSCOM (Suisse + sites CERN)

ABONNEMENT FORFAITAIRE

- Gestion des abonnements

- Communications voix GSM/CERN – GSM/CERN

- Communications voix GSM/CERN – fixe CERN

- Communications voix fixe/CERN – GSM/CERN

- Stations de bases et répéteurs pour la couverture des sites CERN (LHC non compris)

- COMBOX et communications avec COMBOX

- Messages SMS GSM/CERN – GSM/CERN

COMMUNICATIONS VERS L’EXTÉRIEUR

- via le PABX CERN

CONDITIONS

- >2000 abonnements

- liaisons 2Mbits ( bât. 58

- emplacements pour équipements SWISSCOM

- alimentation électrique

## NÉGOCIATIONS PROCHAINES ou EN COURS

- Couverture LHC (y.c. TI2, TI8)

- Abonnement GPRS

- Communications GPRS data

# INSTALLATION - PLANIFICATION

- Besoins

Stations de base supplémentaires (négociation avec SWISSCOM)

Choix et achat de ~45Km de câble rayonnant (MS)

Choix et achat des boosters (agréés SWISSCOM)

Installation (~35000 supports, tirage, connectique)

Liaison continue avec têtes de puits

Liaisons des stations de base par f.o. (2Mbit/s)

Alimentation secteur

Contrôle (selon type booster)

- Planification de mise en service

- Avec les services généraux

- Avant les géomètres (à l’étude)

# CHOIX de la TECHNOLOGIE

- Collaboration CERN-IT-CS et Audit extérieur (TELEPLAN)

- Systèmes analysés

GSM

Standard

HSCSD

GPRS

EDGE

UMTS

WLAN

IEEE 802.11

HIPERLAN

DECT

MOBILE RADIO

## PMR

PAMR

WIRELESS LOCAL LOOP

BLUETOOTH

IP Telephony over WLAN

- Besoins essentiels en surface et souterrain

Pompiers

Voix

Données